# MAPGIS数据处理工具使用手册

软件说明：

本工具软件为共享软件。在使用MAPGIS平台进行空间数据建库或大批量处理数据过程中，会涉及到大量繁重的数据处理工作。本工具软件即针对在此过程中遇到的问题，提供相应的功能给予解决，从而可以大幅度提高数据处理的工作效率、节约成本。主要功能如下：

- 参数转换

根据（点、线、区）参数表（描述待转换的SLIB与目标SLIB之间的对应关系），将点、线、区文件转换为符合目标SLIB参数定义的文件，从而解决由于SLIB不一致而进行的数据转换问题。

- 颜色转换

根据颜色对照表，将点、线、区文件的颜色进行转换。

- 输出颜色表

将系统库中的颜色库输出为颜色表，即描述每种颜色号所对应的K、C、M、Y值。

4．添加属性结构

5．根据属性赋参数

根据图层分离文件，即将指定路径下的所有（点、线、区）文件（源文件）根据分离参数表进行分离。

6．根据图层分离文件

根据图层分离文件，即将指定路径下的所有（点、线、区）文件（源文件）根据分离参数表进行分离。

7．根据图层代码赋属性结构

8．属性连接

…………………………………….

使用方法：

将本程序拷贝至MAPGIS66安装目录的Program文件夹内，直接运行即可。

# 参数转换

## 界面说明

- “点文件”CheckBox：是否转换点文件；“参数表”按钮：选择点文件转换的参数文件（*.wb）

- “线文件”CheckBox：是否转换线文件；“参数表”按钮：选择线文件转换的参数文件（*.wb）；

- “区文件”CheckBox：是否转换区文件；“参数表”按钮：选择区文件转换的参数文件（*.wb）。

- “文件转换”按钮，选择待转换文件所在目录，将该目录下的所有点、线、区文件（用户对转换文件的类型可以自行设置）进行转换。

- “退出”按钮：关闭对话框。

## 转换参数表

参数表是针对待转换的SLIB与目标SLIB之间的对应关系而设计的，用于设置将点、线、区文件转换为符合目标SLIB参数定义的文件。下面即为点、线、区文件转换时所需的点、线、区参数表（*.wb）的数据格式。特别注意的是，每种类型的参数表中记录的顺序即表明了该类型文件的转换顺序。

字段中末尾字母是“A”的标识其为待转换的参数信息；

字段中末尾字母是“B”的标识其为目标的参数信息。

### 点参数表

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子图号A | 字符串 | 50 |  |
|  | 子图高度A | 字符串 | 50 |  |
|  | 子图宽度A | 字符串 | 50 |  |
|  | 旋转角度A | 字符串 | 50 |  |
|  | 子图颜色A | 字符串 | 50 |  |
|  | 透明输出A | 字符串 | 50 | 0/不透明；1/透明 |
|  | 图层号A | 字符串 | 50 |  |
|  | 子图号B | 字符串 | 50 |  |
|  | 子图高度B | 字符串 | 50 |  |
|  | 子图宽度B | 字符串 | 50 |  |
|  | 旋转角度B | 字符串 | 50 |  |
|  | 子图颜色B | 字符串 | 50 |  |
|  | 透明输出B | 字符串 | 50 | 0/不透明；1/透明 |
|  | 图层号B | 字符串 | 50 |  |

注：只处理点文件中点类型为子图的图元。

### 线参数表

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 线型A | 字符串 | 50 |  |
|  | 线颜色A | 字符串 | 50 |  |
|  | 线宽A | 字符串 | 50 |  |
|  | X系数A | 字符串 | 50 |  |
|  | Y系数A | 字符串 | 50 |  |
|  | 辅助线型A | 字符串 | 50 |  |
|  | 辅助颜色A | 字符串 | 50 |  |
|  | 图层A | 字符串 | 50 |  |
|  | 透明输出A | 字符串 | 50 | 0/不透明；1/透明 |
|  | 线型B | 字符串 | 50 |  |
|  | 线颜色B | 字符串 | 50 |  |
|  | 线宽B | 字符串 | 50 |  |
|  | X系数B | 字符串 | 50 |  |
|  | Y系数B | 字符串 | 50 |  |
|  | 辅助线型B | 字符串 | 50 |  |
|  | 辅助颜色B | 字符串 | 50 |  |
|  | 图层B | 字符串 | 50 |  |
|  | 透明输出B | 字符串 | 50 | 0/不透明；1/透明 |

### 区参数表

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填充颜色A | 字符串 | 50 |  |
|  | 填充图案A | 字符串 | 50 |  |
|  | 图案高度A | 字符串 | 50 |  |
|  | 图案宽度A | 字符串 | 50 |  |
|  | 图案颜色A | 字符串 | 50 |  |
|  | 图层A | 字符串 | 50 |  |
|  | 透明输出A | 字符串 | 50 | 0/不透明；1/透明 |
|  | 填充颜色B | 字符串 | 50 |  |
|  | 填充图案B | 字符串 | 50 |  |
|  | 图案高度B | 字符串 | 50 |  |
|  | 图案宽度B | 字符串 | 50 |  |
|  | 图案颜色B | 字符串 | 50 |  |
|  | 图层B | 字符串 | 50 |  |
|  | 透明输出B | 字符串 | 50 | 0/不透明；1/透明 |

# 颜色转换

## 界面说明

- “颜色参数表”按钮：选择颜色参数表文件（*.wb）。

- “点”、“线”、“区”三个CheckBox，表明该类型的文件是否需要转换，程序默认将点、线、区三种类型的文件同时转换。

- “文件转换”按钮，选择待转换文件所在目录，将该目录下的所有点、线、区文件（用户对转换文件的类型可以自行设置）进行转换。

- “退出”按钮：关闭对话框。

针对不同类型文件，颜色转换的内容见下表：

| 文件类型 | 颜色转换内容 |
| --- | --- |
| 点 | 注释 | 注释颜色 |
|  | 子图 | 子图颜色 |
|  | 圆 | 轮廓颜色 |
|  |  | 填充颜色 |
|  | 弧 | 弧颜色 |
|  | 版面 | 注释颜色 |
| 线 | 线颜色 |
|  | 辅助颜色 |
| 区 | 填充颜色 |
|  | 图案颜色 |

## 颜色参数表

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颜色A | 字符串 | 50 |  |
|  | 颜色B | 字符串 | 50 |  |

# 输出颜色表

## 界面说明

- “工作目录”按钮：选择工作目录所在路径；

- “矢量字库目录”按钮：选择矢量字库目录所在路径；

- “系统库目录”按钮：选择系统库目录所在路径；

- “系统临时目录”按钮：选择系统临时目录所在路径。

- “保存设置”按钮：将当前设置信息进行保存，即修改MAPGIS环境－客户端目录。

- “输出颜色表”按钮：根据当前最新设置信息，将颜色库输出为颜色表。

- “退出”按钮：关闭对话框。

## 输出颜色表

将系统库中的颜色库输出为wb数据表，数据表的格式如下：

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颜色号 | 短整型 |  | 系统库颜色号 |
|  | K | 短整型 |  | K值 |
|  | C | 短整型 |  | C值 |
|  | M | 短整型 |  | M值 |
|  | Y | 短整型 |  | Y值 |
|  | KCMY | 字符串 | 50 | K、C、M、Y值组合形成的字符串，每个值不足3位则补足3位，共计12位 |

# 添加属性字段

为文件（点、线、区）添加属性字段名“图层名”，字段类型为字符串，字段长度为50。

可以对属性字段的名称、类型以及长度进行设置，目前设置为不可编辑状态。

- “添加字段”按钮，选择待转换文件所在目录，将该目录下的所有点、线、区文件进行属性字段的添加操作。

- “退出”按钮：关闭对话框。

# 根据属性赋参数

## 依据属性字段

### 界面说明

根据属性字段，依据相应的参数表为MAPGIS文件赋参数，支持处理的文件类型为点（只处理子图和注释两种点类型）、线、区文件。

### 参数表

#### 子图参数表

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段名称 | 字符串 | 50 |  |
|  | 字段取值 | 字符串 | 50 |  |
|  | 子图号 | 字符串 | 50 |  |
|  | 子图高度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 子图宽度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 旋转角度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 子图颜色 | 字符串 | 50 |  |
|  | 图层号 | 字符串 | 50 |  |
|  | 透明输出 | 字符串 | 50 | 0/不透明；1/透明 |

#### 注释参数表

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段名称 | 字符串 | 50 |  |
|  | 字段取值 | 字符串 | 50 |  |
|  | 注释高度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 注释宽度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 注释间隔 | 字符串 | 50 |  |
|  | 注释角度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 汉字字体 | 字符串 | 50 |  |
|  | 西文字体 | 字符串 | 50 |  |
|  | 注释字形 | 字符串 | 50 |  |
|  | 注释颜色 | 字符串 | 50 |  |
|  | 图层号 | 字符串 | 50 |  |
|  | 透明输出 | 字符串 | 50 | 0/不透明；1/透明 |

#### 线参数表

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段名称 | 字符串 | 50 |  |
|  | 字段取值 | 字符串 | 50 |  |
|  | 线型 | 字符串 | 50 |  |
|  | 线颜色 | 字符串 | 50 |  |
|  | 线宽度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 线类型 | 字符串 | 50 |  |
|  | X系数 | 字符串 | 50 |  |
|  | Y系数 | 字符串 | 50 |  |
|  | 辅助线型 | 字符串 | 50 |  |
|  | 辅助颜色 | 字符串 | 50 |  |
|  | 图层 | 字符串 | 50 |  |
|  | 透明输出 | 字符串 | 50 | 0/不透明；1/透明 |

#### 区参数表

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段名称 | 字符串 | 50 |  |
|  | 字段取值 | 字符串 | 50 |  |
|  | 填充颜色 | 字符串 | 50 |  |
|  | 填充图案 | 字符串 | 50 |  |
|  | 图案高度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 图案宽度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 图案颜色 | 字符串 | 50 |  |
|  | 图层 | 字符串 | 50 |  |
|  | 透明输出 | 字符串 | 50 | 0/不透明；1/透明 |

## 依据属性字段＋文件名

### 界面说明

根据指定属性字段的属性及相应文件名称，依据相应的参数表为MAPGIS文件赋参数，支持处理的文件类型为点（只处理子图和注释两种点类型）、线、区文件。

界面与“依据属性字段”相同。

### 参数表

#### 子图参数表

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段名称 | 字符串 | 50 |  |
|  | 字段取值 | 字符串 | 50 |  |
|  | 文件名称 | 字符串 | 50 |  |
|  | 子图号 | 字符串 | 50 |  |
|  | 子图高度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 子图宽度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 旋转角度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 子图颜色 | 字符串 | 50 |  |
|  | 图层号 | 字符串 | 50 |  |
|  | 透明输出 | 字符串 | 50 | 0/不透明；1/透明 |

#### 注释参数表

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段名称 | 字符串 | 50 |  |
|  | 字段取值 | 字符串 | 50 |  |
|  | 文件名称 | 字符串 | 50 |  |
|  | 注释高度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 注释宽度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 注释间隔 | 字符串 | 50 |  |
|  | 注释角度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 汉字字体 | 字符串 | 50 |  |
|  | 西文字体 | 字符串 | 50 |  |
|  | 注释字形 | 字符串 | 50 |  |
|  | 注释颜色 | 字符串 | 50 |  |
|  | 图层号 | 字符串 | 50 |  |
|  | 透明输出 | 字符串 | 50 | 0/不透明；1/透明 |

#### 线参数表

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段名称 | 字符串 | 50 |  |
|  | 字段取值 | 字符串 | 50 |  |
|  | 文件名称 | 字符串 | 50 |  |
|  | 线型 | 字符串 | 50 |  |
|  | 线颜色 | 字符串 | 50 |  |
|  | 线宽度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 线类型 | 字符串 | 50 |  |
|  | X系数 | 字符串 | 50 |  |
|  | Y系数 | 字符串 | 50 |  |
|  | 辅助线型 | 字符串 | 50 |  |
|  | 辅助颜色 | 字符串 | 50 |  |
|  | 图层 | 字符串 | 50 |  |
|  | 透明输出 | 字符串 | 50 | 0/不透明；1/透明 |

#### 区参数表

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字段名称 | 字符串 | 50 |  |
|  | 字段取值 | 字符串 | 50 |  |
|  | 文件名称 | 字符串 | 50 |  |
|  | 填充颜色 | 字符串 | 50 |  |
|  | 填充图案 | 字符串 | 50 |  |
|  | 图案高度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 图案宽度 | 字符串 | 50 |  |
|  | 图案颜色 | 字符串 | 50 |  |
|  | 图层 | 字符串 | 50 |  |
|  | 透明输出 | 字符串 | 50 | 0/不透明；1/透明 |

# 根据图层分离文件

## 界面说明

根据图层分离文件，即将指定路径下的所有（点、线、区）文件（源文件）根据分离参数表进行分离。有以下需要注意的内容：

- 源文件属性结构中存在“图层名”属性字段，字段类型为字符串；

- 程序将源文件中“图层名”属性中与分离参数表“图层代码”内容一致的图元进行分离，分离后的文件命名采用分离参数表中该“图层代码”＋对应的“图层名称”，即分离文件的文件名为：“图层代码”内容＋“_”＋“图层名称”内容＋该文件类型的扩展名；

- 分离参数表中允许存在“图层代码”相同的重复记录，如存在重复的情况，只按第一条记录的信息进行处理，后续的重复记录忽略；

- 分离参数表中的“图层名称”字段中禁止含“@”字符；

- 如存在同一文件夹下不同文件分离出的文件名称（含扩展名）相同，则将这些文件合并为同一个文件；分离后的文件仍保持着其所属源文件之间的文件组织关系（相对关系）。

- “分离参数表”按钮：选择根据图层分离文件所需的参数表文件，参数表的格式见下面的描述；

- “文件类型”：只处理选中状态类型的文件，默认是同时处理点、线、区文件；

- “源文件”：不改变源文件－图层分离不改变源文件；分离图元从源文件中删除－在将符合条件的图元从源文件分离出去后，同时将该图元从源文件中删除；

- “输出文件”：源文件所在目录－分离后生成的文件存在源文件相应的目录中；指定输出路径－将分离后的文件存储于指定路径中。

- “分离文件”按钮：选择源文件所在路径，根据分离参数表将源文件进行分离。

- “退出”按钮：关闭对话框。

## 分离参数表

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图层代码 | 字符串 | 255 |  |
|  | 图层名称 | 字符串 | 255 |  |

# 根据图层代码赋属性结构

## 界面说明

根据图层代码赋属性结构，是为文件命名符合规则的文件（通常是指通过根据图层分离后的文件，该文件的命名符合本功能所要求的规则），即待处理文件的命名规则前缀为图层代码＋“_”，依据文件的图层代码根据参数表为该文件赋属性结构。

- “参数表”按钮：选择属性结构赋值所需的参数表文件；

- “赋属性结构”按钮：选择待处理文件所在路径，将该路径下的文件根据参数表中的信息对其赋属性结构；

- “退出”按钮：关闭对话框。

注：处理的文件类型为点（*.wt）、线（*.wl）、区（*.wp）。

## 属性结构参数表

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图层代码 | 字符串 | 255 |  |
|  | 数据项名称 | 字符串 | 255 |  |
|  | 数据类型 | 字符串 | 50 | STR/ BYTE/ …，详见下表 |
|  | 字段长度 | 短整型 |  |  |
|  | 小数位数 | 短整型 |  |  |

注：其中数据类型的取值分别为

| 序号 | 数据类型 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | STR | 字符串 |  |
|  | BYTE | 字节型 |  |
|  | SHORT | 短整型 |  |
|  | LONG | 长整型 |  |
|  | FLOAT | 浮点型 |  |
|  | DOUBLE | 双精度型 |  |
|  | DATE | 日期型 |  |
|  | TIME | 时间型 |  |
|  | BOOL | 布尔型 |  |
|  | TEXT | 文本 |  |
|  | PICTURE | 图像 |  |
|  | MAP | 地图 |  |
|  | SOUND | 声音 |  |
|  | VIDEO | 动态图象 |  |
|  | TIMESTAMP | 邮戳型 |  |
|  | BIN_DATA | 二进制数据 |  |
|  | TABLE | 表格 |  |

# 属性连接

指定连接文件与被连文件，依据关键字段为连接文件添加属性结构与属性。

- “连接文件”按钮：选择需要连接的文件，支持点、线、区文件三种格式；

- “关键字段”（MAPGIS文件）：设置连接文件的关键字段；

- “被连文件”按钮：选择被连接的表格文件；

- “关键字段”（被连接表格文件）：设置被连文件的关键字段，MAPGIS文件与被连接表格文件的关键字段可以不相同；

- 连入字段列表：显示被连文件的属性结构字段，处于选中状态的是被连接字段，但不包含关键字段，即使关键字段被选中，也不进行处理；

- 表格字段与MAPGIS属性字段同名的处理方式：1、同名字段赋属性－为名称相同的字段赋属性，即如连接文件与被连文件出现同名字段，则不进行字段连接（追加）操作，但仍将被连文件中该字段的属性赋给连接文件中的相应字段；2、改变字段名称－改变字段的名称（后面加0，追加属性字段并赋属性）；3、丢弃同名字段－连接文件与被连文件存在名称相同的字段则不处理。

属性连接功能对字段类型的支持情况见下表：

| 序号 | 字段类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 字符串 |  |
|  | 字节型 |  |
|  | 短整型 |  |
|  | 长整型 |  |
|  | 浮点型 |  |
|  | 双精度型 |  |
|  | 日期型 |  |
|  | 时间型 |  |
|  | 布尔型 |  |
|  | 文本 | 不支持 |
|  | 图像 | 不支持 |
|  | 地图 | 不支持 |
|  | 声音 | 不支持 |
|  | 动态图象 | 不支持 |
|  | 邮戳型 |  |
|  | 二进制数据 | 不支持 |
|  | 表格 | 不支持 |

# 文件名修改

一、（字符）提取方式

从上级文件夹提取字符，分为两种提取方式：

- 从文件夹名称左边起：根据提取长度，从文件夹名称的左边起提取字符；

- 从文件夹名称右边起：根据提取长度，从文件夹名称的右边起提取字符。

二、文件命名方式

- 提取字符＋原文件名：从上级文件夹提取的字符从左边与原文件名组合，形成新文件名将原文件名进行修改；

- 原文件名＋提取字符：从上级文件夹提取的字符从右边与原文件名（不含扩展名.*）组合，形成新文件名将原文件名进行修改。

三、文件类型

- MAPGIS点、线、区文件：只处理所选路径下的所有MAPGIS点（*.wt）、线（*.wl）、区（*.wp）文件；

- 所有文件类型：处理所选路径下的所有文件。

四、操作：选择待操作文件所在的路径，依据设置的信息，将该路径下的文件名称进行修改。

# 区拓扑参数赋值

- 区参数写入属性：为区文件设置参数属性结构（见下表），将区文件中的每个图元参数信息写入相应的属性中，分为单文件与批量两处理种方式；

- 区属性写入参数：根据区参数属性中的信息设置每个图元的参数信息，如果选中“删除（参数）属性结构”则在赋参数后，将这些（参数）属性字段删除，分为单文件与批量两种处理方式。

- “退出”：关闭对话框。

记录区参数信息的属性结构：

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _填充颜色 | 字符串 | 50 |  |
|  | _填充图案 | 字符串 | 50 |  |
|  | _图案高度 | 字符串 | 50 |  |
|  | _图案宽度 | 字符串 | 50 |  |
|  | _图案颜色 | 字符串 | 50 |  |
|  | _图层 | 字符串 | 50 |  |
|  | _透明输出 | 字符串 | 50 | 0/不透明；1/透明 |

2007-11-22